## Slide 1
MATERI VLAN
LET’S PLAY!

## Slide 2
WELCOME TO OUR PRESENTATION
Disusun oleh: Harun safi’i (17)
M Rafli A (24)

## Slide 3
PENGERTIAN VLAN
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan kita untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis (virtual).
Artinya, dalam satu switch yang sama, kita bisa membuat beberapa jaringan terpisah tanpa harus menambah perangkat fisik.
➡️ Contoh:
Satu switch bisa dibagi menjadi VLAN 10 untuk bagian keuangan, VLAN 20 untuk bagian teknisi, dan VLAN 30 untuk bagian administrasi.

## Slide 4
LATAR BELAKANG VLAN
Sebelum adanya VLAN, semua komputer yang terhubung ke satu switch berada di jaringan yang sama (satu broadcast domain).
Akibatnya:
  Broadcast (data siaran) menyebar ke semua perangkat, membuat jaringan lambat.
  Keamanan rendah, karena semua perangkat bisa saling mengakses.
  Sulit mengelola jaringan besar.
Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah teknologi VLAN agar jaringan bisa diatur secara logis, lebih efisien, dan aman tanpa harus menambah banyak switch.

## Slide 5
FUNGSI VLAN
Beberapa kegunaan utama VLAN adalah:
  Meningkatkan keamanan
  → Memisahkan jaringan antar divisi (misal: keuangan tidak bisa langsung mengakses jaringan teknisi).
  Mengurangi broadcast traffic
  → Broadcast hanya menyebar di dalam VLAN yang sama, bukan ke seluruh jaringan.
  Memudahkan pengelolaan jaringan
  → Admin bisa mengatur jaringan berdasarkan fungsi atau departemen, bukan lokasi fisik.
  Efisiensi biaya
  → Tidak perlu menambah switch baru untuk setiap divisi, cukup satu switch dengan beberapa VLAN.
  Mobilitas yang fleksibel
  → Perangkat tetap bisa masuk ke VLAN yang sama meskipun pindah port atau lokasi, selama dikonfigurasi dengan benar.

## Slide 6
JENIS JENIS VLAN
  Default VLAN → VLAN bawaan (biasanya VLAN 1).
  Data VLAN → Untuk lalu lintas data pengguna biasa.
  Management VLAN → Untuk mengelola perangkat jaringan.
  Voice VLAN → Untuk komunikasi suara (VoIP).
  Native VLAN → Untuk lalu lintas tanpa tag VLAN di port trunk.
  Guest VLAN → Untuk pengguna tamu atau luar jaringan.

## Slide 7
CARA KERJA
  Pembagian Port pada Switch
  Administrator mengatur setiap port switch ke dalam VLAN tertentu.
  Contoh:
  VLAN 10 → bagian keuangan
  VLAN 20 → bagian teknisi
  Penandaan Paket Data (Tagging)
  Saat data dikirim, switch akan menambahkan tag VLAN ID ke paket untuk menandai dari VLAN mana data itu berasal.
  Pemfilteran Lalu Lintas

## Slide 8
CARA KERJA
  Switch hanya akan mengirim paket ke port-port dalam VLAN yang sama.
  ➤ Artinya, komputer di VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi langsung dengan komputer di VLAN 20.
  Penghapusan Tag (Untagging)
  Saat paket keluar menuju perangkat biasa (PC), tag VLAN dihapus agar bisa dibaca oleh perangkat tersebut.
  Inter-VLAN Routing (jika diperlukan)
  Jika dua VLAN berbeda perlu saling berkomunikasi, maka dibutuhkan router atau switch layer 3 untuk menghubungkan antar VLAN.

## Slide 9
KESIMPULAN
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola.
Dengan VLAN, lalu lintas data dari satu kelompok tidak akan bercampur dengan kelompok lain meskipun berada di switch yang sama. Komunikasi antar VLAN hanya bisa dilakukan melalui router atau switch layer 3.

## Slide 10
THANK YOU